Załącznik nr 2.1 do SWZ – formularz do wypełnienia przez Wykonawcę (parametry techniczne)

Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tymowa

| L.p | Wymagania Zamawiającego | Parametry przedmiotu* |
| --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Pojazd spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), |  |
|  | Pojazd sprawny technicznie, bezwypadkowy. |  |
|  | Silnik wysokoprężny (silnik Diesla) o mocy minimum 280 KM. |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna z możliwością wyboru biegu do jazdy w przód. Nie dopuszcza się manualnej skrzyni biegów. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę elektryczną o uciągu minimum 18 kN, umieszczoną z przodu pojazdu. |  |
|  | Rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż 2000. |  |
|  | Całkowity, udokumentowany przebieg pojazdu nie większy niż 50 000 km |  |
|  | Maksymalna wysokość pojazdu – 3,15 m. |  |
| II | PODWOZIE Z KABINĄ |
|  | Napęd pojazdu 4x4 z reduktorem oraz blokadą tylnej osi. |  |
|  | Koła na tylnej osi podwójne, nie dopuszcza się kół pojedynczych. Pojazd musi posiadać zawieszenie resorowe, nie dopuszcza się zawieszenia pneumatycznego. Rozmiar kół – minimum R22,5. Rozstaw osi – nie większy niż 3750 mm |  |
|  | Kabina jednomodułowa, podnoszona w całości za pomocą siłowników hydraulicznych. Nie dopuszcza się kabiny załogowej w zabudowie pożarniczej. Ilość miejsc w kabinie – minimum 8. Ilość drzwi wejściowych – 4. |  |
|  | Kabina wyposażona w minimum 6 uchwytów na aparaty powietrzne. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów 230 V z wbudowaną przetwornicą napięcia wewnątrz pojazdu. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w 4 halogeny dalekosiężne, umieszczone na przedniej masce |  |
|  | Kolor zabudowy – czerwony RAL 3000. Kolor przednich zderzaków oraz przednich i tylnych nadkoli – biały. |  |
|  | Tłumik pojazdu z wyprowadzonym wylotem przed przednią osią z lewej strony. |  |
|  | Pojazd musi posiadać złącze powietrzne do przyłącza powietrza utrzymującego stałe ciśnienie w układzie pneumatycznym. |  |
| III | ZABUDOWA POŻARNICZA |
|  | Pojazd musi posiadać zbiornik na wodę o pojemności minimum 3800 litrów, wykonany z kompozytu. |  |
|  | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności minimum 200 litrów. |  |
|  | Autopompa musi posiadać minimum 3 nasady tłoczne W75 oraz minimum 1 nasadę tłoczną W52 umożliwiającą podawanie roztworu środka pianotwórczego przez zasysacz liniowy. |  |
|  | Pojazd musi posiadać instalacje zraszaczy, umieszczone nad przednimi kołami. |  |
|  | Pojazd musi posiadać dwa wysokociśnieniowe zwijadła szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 metrów, zwijane elektrycznie oraz ręcznie. |  |
|  | Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy z najaśnicami LED |  |
|  | Pojazd musi posiadać układ skrytek 3+3+1, oświetlenie wewnątrz skrytek typu LED. |  |
|  | Pojazd musi posiadać lampy robocze oświetlające miejsce pracy ratowników typu LED. |  |
|  | Wejście na dach zabudowy pożarniczej z tyłu pojazdu po prawej stronie |  |
|  | Na pojeździe musi zostać zamontowany profesjonalnie sprzęt pożarniczy dostarczony przez Zamawiającego. |  |
|  | Cena brutto zawarta w ofercie musi uwzględniać koszt Opini Technicznej CNBOP-PIB. |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu oraz kamerę cofania z min. 7-calowym monitorem z załączeniem kamery zarówno z biegiem wstecznym oraz ręczne w dowolnym momencie |  |
|  | Pojazd musi mieć wszystkie miejsca w kabinie wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |
|  | Pojazd musi posiadać: -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - wskaźnik niskiego ciśnienia - wskaźnik wysokiego ciśnienia |  |
|  | Pojazd musi posiadać falownik (oświetlenie z tyłu samochodu) |  |
|  | Pojazd musi posiadać instalację elektryczną wyposażoną w główny wyłącznik prądu |  |
|  | Pojazd musi posiadać Działko wodne DWP 16 |  |
|  | Pojazd musi być zarejestrowany jako pojazd specjalny UWAGA: Zamawiający dostarczy Dostawcy sprzęt w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy (załącznik nr 1.1 do SWZ), który musi być zamontowany przez Dostawcę w celu uzyskania certyfikacji. |  |

*Wykonawca wpisuje TAK lub NIE

Uwaga!:

W odniesieniu do wymagań Zamawiającego, w przypadku zaoferowanie wyższych wartości niż minimalne wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji „nie spełnia" lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ .

# (kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty)